## Slide 1: Transzformátorok

## Slide 2
Felépítése, működése
Két tekercs helyezkedik el egy közös vasmagon. A bemenő oldalit primer; a kimenő oldalit szekunder tekercsnek nevezik. (A valóságos transzformátorok gyakran több tekercsből állnak)
Működése a nyugalmi indukció elvén alapszik. Segítségével lényegével energiaveszteség nélkül a váltakozó feszültséget át tudjuk alakítani ugyanolyan frekvenciájú nagyobb változó feszültséggé (feltranszformálás), vagy kisebb váltakozó feszültséggé (letranszformálás).

## Slide 3
A transzformátorok üresjárása: a transzformátor primer tekercse a váltakozó feszültségű hálózatra csatlakozik, a szekunder tekercs áramköre nyitott.
A transzformátorok terhelése: A transzformátor terhelési üzemállapotában a primer tekercs a hálózatra csatlakozik, a szekunder oldal pedig fogyasztón keresztül zárt áramkört képez.
U1/U2≈I2/I1
A transzformátorok rövidzárási üzemállapota: Rövidzárási üzemállapotban a transzformátor primer tekercse a hálózatra csatlakozik, a szekunder pedig fogyasztó nélkül képez zárt áramkört, azaz a terhelőimpedancia Zt=0

## Slide 4
Háromfázisú transzformátorok
A háromfázisú transzformátor szerkezete Háromoszlopos, kétablakos vasmag. Az oszlopokat összekötő vasrész a járom.
Háromfázisú transzformátor egy fázisának tekercselrendezései a) hengeres b) tárcsás c) vegyes tekercselés

## Slide 5
Hűtési rendszerek
Száraztranszformátorok A száraztranszformátort levegő veszi körül, amely a transzformátort természetes vagy mesterséges áramlással hűti
Olajtranszformátorok A száraztranszformátoroknál megjelölt teljesítmény- és feszültséghatár felett hűtési és szigetelési nehézségek jelentkeznek. Ilyenkor a transzformátort olajba merítve üzemelik

## Slide 6
A háromfázisú transzformátorok működése
a) csillagkapcsolás
b) csillagkapcsolás nullavezetővel
c) delta-kapcsolás
d) zegzug kapcsolás
Csillagkapcsolás Jelzése: Y vagy y, kivezetett csillagpont esetén Y0 vagy y0. A csillagpontot általában csak a szekunder oldalon szokás kivezetni, amikor a transzformátor négyvezetékes hálózatot táplál.
Delta-kapcsolás Jelzése: D vagy d.
Zegzug kapcsolás A zegzug kapcsolás lényegében egy speciális csillagkapcsolás, amelyet szinte kizárólag a fogyasztói hálózatot tápláló transzformátorok szekunder oldalán alkalmaznak. Az alkalmazás célja az aszimmetrikus terhelés hátrányos következményeinek terhelése.